Ausschreibungstext FlexaHohlraumboden, Typ ZK

Allgemeine Vorbemerkungen

Vor dem Verlegen des Hohlraumbodens wurde die gesamte Bodenfläche bauseits von Mörtelresten und groben Verschmutzungen gereinigt. Sämtliche Fenster und Raumtrennwände zu verschmutzten Nachbarbereichen sind eingebaut zur Vermeidung von Zugluft, Verschmutzung und starker Temperaturwechsel. Im Gebäude wird eine Mindesttemperatur von + 10°C durch bauseitige Beheizung gehalten.

Die Ebenheit der Rohbetondecke entspricht DIN 18 202, Seite 3, Tabelle 3, Zeile 2. Bauseits sind verbindliche Meterrisse angebracht. Soweit das Nivellement des AN größere Ebenheitstoleranzen aufweist, sind Abweichungen anhand von Plänen der Bauleitung auszuweisen. Diese entscheidet, ob der Ausgleich durch zusätzliche Ausgleichsschichten auf der Rohdecke, durch stärkere Überdeckung der Hohlraumboden-Schalung oder durch Wechsel der Schalungshöhe durchzuführen ist.

In der Leistungsbeschreibung des Oberbodenlegers gemäß VOB, Teil C, wurde darauf hingewiesen, dass die fertige Oberfläche entsprechend DIN 18 202, Zeile 3, durch den Bodenbelagsverleger wie folgt für die Verlegung vorbereitet werden muss:

1.	Abbürsten mit rotierenden Stahlbürsten oder Anschleifen, jeweils mit Absaugen des Staubes

2.	Feuchtigkeitsprüfung zur Sicherung der Verlegereife

3.	Spachtelung der Oberfläche und der Tagesansatzfugen

4.	Entfernen überstehender Randdämmstreifen

5.	Vorstrich mit geeignetem Tiefengrund

In der Leistungsbeschreibung des Elektrikers bzw. des Oberbodenlegers bzw. des Lüftungsherstellers ist das Entfernen von Schalelementen und eventuellen Schalungsresten enthalten. Dadurch wird die Sauberkeit des Hohlraumes sichergestellt.

Bezugsquelle:		FlexaBoden GmbH, Franzstraße 6, 50226 Frechen, Tel.. 02234-98953-08

Fax: 02234-98953-14, Mail: info@flexaboden.de    www.flexaboden.de

| Pos. | Leistungsbeschreibung |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Reinigen der Rohbetondecke durch gründliches Abkehren MENGE: ............ m² EP: ................ €/m² | GP: ................. € |
| 2. | Hohlraumboden bestehend aus: - Systemplatten aus 18 mm dicken werkseitig vorgefertigten Gips- kartonplatten. Abmessungen 600 x 1200 mm - höhenverstellbaren verzinkten Stahlstützen, Stützenabstand: 600 x 600 mm - Schrenzlange, Stoßüberdeckung mindestens 100 mm Die Systemplatten werden durch die stufenlos höhenverstellbaren Stützfüße exakt auf Höhe einnivelliert und anschließend mit Anhydritestrich bis auf Sollniveau übergossen. Die Systemplatten werden ohne Unterbrechung bis an die Fassade durchgelegt. Heizleitungen werden durch angepaßte Anordnung der Stützfüße überbrückt. Konstruktionshöhe des Bodens ohne Belag: ....... mm Lichte Höhe des Bodens: ....... mm Mindestdicke der Estrichschicht: ....... mm Erforderliche Belastbarkeit - Punktlast 2,5 x 2,5 cm: ... KN - Streifenlast : ... KN/m - Flächenlast : ... KN/m² Trittschallverbesserungsmass: ( Lw: = 28 dB Schallängsdämm-Maß: RL,W,P ( 54 dB Fabrikat: FlexaBoden oder gleichwertig gewähltes Fabrikat: ............................................. MENGE: ............ m² EP: ................ €/m² | GP: ................. € |
| 3. | Zulage zum Hohlraumboden Pos. 2 für Randanschlüsse an schräg bzw. Diagonal zur Schalung verlaufenden Wänden MENGE: ............ lfm EP: ................ €/lfm | GP: ................. € |
| 4. | Zulage zum Hohlraumboden Pos. 2 für Randanschlüsse an runden Betonstützen mit ...... mm Durchmesser MENGE: ............ Stck EP: ................ €/Stck | GP: ................. € |
| 5. | Herstellen von Aussparungen für Elektranten, Zugdosen und Drallauslässen als Zulage. Liefern und Einsetzen der Schalkörper auf die Systemplatten Durchmesser ....... mm MENGE: ............ Stck EP: ................ €/Stck | GP: ................. € |

| Pos. | Leistungsbeschreibung |  |
| --- | --- | --- |
| 6. | Nachträgliches Herstellen von runden Öffnungen für Elektranten, Zugdosen und Drallauslässe mittels Spezial-Bohrgerät an jeder gewünschten Stelle Durchmesser ............. mm zuzüglich Fahrtkosten: An- und Abfahrt pauschal ......... € MENGE: .......... 1 Stck EP: ................ €/Stck | GP: ................. € |
| 7. | Liefern und Einbauen von rauchdichten Revisionsrahmen aus Aluminium-Profilen auf Nivellierstützen mit Teppichschutzleiste Lichtes Maß 600 x 600 mm mit eingelegter unbrennbarer Mineralstoff-Platte, 36 mm stark MENGE: ............ m² EP: ................ €/m² | GP: ................. € |
| 8. | Doppelboden-Flurtrasse als Installationskanal innerhalb der Hohlraumbodenfläche. Die Doppelbodentrasse ist beidseitig durch Alu-Winkelprofile, die auf höhenverstellbaren verzinkten Stahlstützen montiert sind, eingefaßt. Die Stahlstützen sind mit dem Rohboden zu verkleben. Für die Ab-deckung sind unbrennbare Doppelbodenplatten aus mineralischem Material vorzusehen. Trassenbreite: ..... mm Platten: 36 mm stark MENGE: ............ lfm EP: ................ €/lfm | GP: ................. € |
| 9. | Liefern und fachgerechtes Einbauen eines Aluminium- Dehnungsfugenprofils in den Hohlraumboden. Fabrikat: MIGUA, Profil „FV 35/2000“ oder gleichwertig mit eingelegtem Montagegummi Fabrikat: Typ: MENGE: ............ lfm EP: ................ €/lfm | GP: ................. € |